РАБОТА 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЦА И РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ПРИ ТОЧЕНИИ

ВВЕДЕНИЕ

При механической обработке режущий инструмент (резец, фреза, абразивный крут и т.д.) оставляют на обработанной   поверхности детали микроскопические неровности - шероховатости, видимые или невидимые невооруженным глазом.

По существу шероховатость поверхности - это микроскопические неровности,  обусловленные тем, что не существует идеальной поверхности заготовки и инструмента, как это можно представить по чертежу. С другой стороны, физическая неоднородность материала заготовки и инструмента обуславливает неравномерность процесса резания (силы резаний пульсируют, что вызывает вибрации инструмента и заготовки), наличие трения при резания сопровождается микросхватыванием.

Отмеченные и другие факторы определяют формирование на обработанной поверхности микронеровностей - шероховатостей.

Шероховатость поверхности - совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с помощью   базовой   длины - как другие термины, регламентируется ГОСТ 2789-73.

На рис. I представлено нормальное сечение (сечение, перпендикулярное базовой поверхности) профиля в виде схемы. На этом рисунке линия m    называется средней линией   профиля - это базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, что в пределах базовой длины  l среднее квадратичное отклонение профиля до этой линии минимально.

Рис. 1 Параметры, характеризующие шероховатость поверхности по ГОСТ 2789-73

В свою очередь, базовая  длина l есть длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующих шероховатость поверхности. Предпочтительным параметром, оценивающим, шероховатость поверхности является показатель - Ra -  среднее   арифметическое отклонение профиля – среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины:

,

где:  l – базовая длина; n – число точек профиля на базовой длине;

yi – отклонение профиля – расстояние между любой точкой профиля и средней линией (см. рис. 1)

Кроме того, шероховатость поверхности характеризуется наибольшей высотой профиля Rmax – расстоянием между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины; показателем RZ -  высотой   неровностей   профиля по десяти точкам (сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины).

Измерение значений шероховатости поверхности  Rа   производится на высокочувствительном электронном приборе-профилометре типа АП модели 283. При этом базовая длина представляет собой прямую линию.

Действие прибора основано на ощупывании алмазной иглой датчика профилометра исследуемой поверхности и преобразовании колебаний иглы в изменения напряжения при помощи механотрона.

Полученные электрические сигналы усиливаются, детектируются, интегрируются электронным блоком прибора, и результаты измерений подаются на показывающий прибор.

Для полуколичественной визуальной оценки шероховатости поверхности могут использоваться эталоны, то есть металлические поверхности - образцы с заранее определенной шероховатостью.

В зависимости от служебного назначения изделия его поверхность должна иметь определенную шероховатость. Свойства металлов (твердость и др.), способы обработки,  технологические режимы обработки (величина подачи S, скорость резания V и глубина резания t), геометрия режущего инструмента, использование смазки, наличие вибраций в системе СПИД (станок - приспособление - инструмент - деталь) определяют уровень шероховатости обработанной поверхности,  значение показателя   Rа.

На рис. 2 схематически даны примеры влияния величины вспомогательного угла в плане φI токарного проходного резца (а) и величины подачи  S   (б) на формирование микронеровностей обработанной поверхности.

Рис. 2 Влияние величины вспомогательного угла в плане φI токарного проходного резца (а) и величины подачи (б) на формирование шероховатости обработанной поверхности при точении

В лабораторной работе чаще всего изучают влияние подачи S, скорости резания V и глубины резания t на шероховатость Rа.

Подача S – это величина перемещения инструмента (резца) относительно заготовки в направлении подачи. При точении подача S, [мм/об] определяется величиной перемещения резца за один оборот заготовки.

Скорость резания V, [м/мин] – это величина перемещения поверхности резания относительно режущей кромки в единицу времени.

На токарном станке меняется частота вращения заготовки n, [об/мин] а скорость резания определяется по формуле:

, [м/мин], где D – диаметр заготовки, мм.

Глубина резания t определяет толщину срезаемого слоя за один проход резца. При точении цилиндрической поверхности глубину резания определяют полуразностью диаметров до и после обработки: t = (D – d)/2, [мм]

ЗАДАНИЕ

1. Изучить теоретическую часть, изложенную в этом руководстве.

2. Провести исследование влияния геометрических параметров резца (углов φ0 и φI), подачи S, глубины резания t, скорости резания V на шероховатость обработанной поверхности при точении.

3. Оформить отчет, сделать выводы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ   ВКЛЮЧАЕТ:

I) выбор заготовок, резцов, режимов точения, выбор и наладка одного из универсальных токарных станков, имеющихся в лабораторий; настройка профилометра на измерения - выполняется учебным мастером, преподавателем совместно со студентами;

2) обработку выбранных заготовок при различных режимах точения осуществляет учебный мастер;

3) измерение шероховатости обработанной поверхности, показателя Rа в зависимости от выбранного переменного параметра осуществляют студенты на профилометре модели 285.

4) данные измерений заносятся в таблицу;

5) составляется и оформляется индивидуальный отчет в соответствии с требованиями (см. требования к оформлению отчета, показанные на плакате в лаборатории);

6) работа выполняется бригадами по 2 - 4 человека, полученные результаты совместно обобщаются.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Таблица

| № п/п | Характеристика заготовки | Углы резца | Элементы режимов резания | Шеро хова тость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материал | HB, HRc ед. | Dзаг, мм | φ0 | φI | V, м/мин | S, мм/об | t, мм | Rа, мкм |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. По результатам измерений каждый студент строит графики зависимостей, полученные всеми бригадами.