ПРИЛОЖЕНИЕ

к лабораторной работе № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА

(Прикладная задача из курса технологии конструкционных материалов с элементами математического исследования)

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рис. 1   Схема обработки металлов резанием

При точении (см. рис 1) токарным проходным резцом (1) стальной заготовки (2) режущее лезвие резца изнашивается. Время от начала резания до износа лезвия резца называется периодом стойкости и обозначается Т [мин]. Отметим, что величина Т при фиксированном материале резца и марках обрабатываемых металлов зависят от скорости резания V = πDn (если D выразить в м).

Аналитически же:

T (V) = GVb exp (-cV)*

где G, b, c - постоянные, зависящие от материала заготовки, материала и геометрии резца.

2. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ

Задача_А.    Определить режим обработки заготовок известной марки стали резцом заданного типа,  обеспечивающий максимальный период стойкости режущего инструмента.

Решение.  Эта задача может быть приведена в качестве примера в курсе лекций по высшей математике (I семестр) при изучении темы. «Приложения

дифференциального исчисления».

Для нахождения точки максимума функции   Т(V) = f (V) найдем ее производную

T(V) = GbVb-1 e-cV – GcVb e-cV = GVb-1 e-cV(b-cV),

определяя критические точки имеем:

GVb-1 e-cV(b-cV) = 0, т.е. V = b/c.

Отметим, что при переходе аргумента через точку b/c производная T(V) меняем знак с "+" на "-". Это достаточное условие точки максимума.

Таким образом, оптимальный режим обработки с точки зрения максимальной стойкости инструмента реализуется при вращении заготовки диаметром D3 с частотой n = b/cπD3

Задача_В. Сколько испытаний необходимо провести для определения констант G, b, c в зависимости Т(V) при работе с заготовками или резцами с неизвестными параметрами стойкости.

Решение. Эта задача может быть предложена в качестве примера в 1-ом семестре при изучении темы «Решение систем линейных уравнений» в курсе высшей математики.

При решении этой задачи следует особо оговорить, что период

стойкости режущего инструмента при заданном режиме обработки может быть определен достаточно точно (путем протачивания последовательно однотипных заготовок ( t и S – const). Покажем, что наименьшее число испытаний равно 3. Пусть при трех испытаниях при скоростях V1, V2, V3 результаты измерения периода стойкости были Т1, Т2, Т3.

Следовательно,

Ti = GVib-cVi  (i = 1, 2, 3).

Прологарифмировав эти выражения, получим систему следующих уравнений:

lnTi = lnG + blnVi – cVi   (i = 1, 2, 3)

При этом неизвестными величинами являются x = lnG,

y = b, z = - c.

Относительно вновь введенных неизвестных система является линейной.

(1)

Известно, что система (1) имеет единственное решение в случае, когда ее определитель отличен от 0;

Это накладывает определенные требования на соотношения выбираемых скоростей резания V1, V2, V3

_____________________________________________________________

*Г.И. Грановский, В.Г. Грановский, Резание металлов, М. Высш. шк., 1985,  стр. 148

В качестве одного из приемлемых вариантов может быть предложен следующий: V1 = V, V2 = 2V, V3 = 3V, где V некоторая фиксированная скорость резания

В этом случае определитель имеет вид:

По свойству определителя его значение не изменяется при выполнении алгебраических действий со строками. Вычтем из второй и третьей строки первую, тогда:

Раскрывая полученный определитель по первому столбцу, имеем:

D = 1(2Vln2 – Vln3) = V(ln4 – ln3) ≠ 0

Таким образом, при предложенном выборе скоростей V1, V2, V3

система (1) имеет единственное решение, которое может быть получено методом Гаусса, по правилу Крамера или с помощью обратной матрицы. При этом

G = ex, b = y, c = -z

Задача_С. По найденным G, b, c    построить график зависимости Т (V).

Эта задача может быть предложена для самостоятельного решения в типовом расчете или решена на практическом (лабораторном) занятии при изучении темы высшей математики построения графиков функций, равно как и при выполнении данной лабораторной работы в курсе технологии конструкционных материалов.

ЗАДАНИЕ

1. Выбрать скорости резания V1 = V, V2 = 2V и V3 = 3V; величину подачи S   мм/об и глубину резания t мм; диаметр и материал заготовки  D мм, который бы обеспечил заданные соотношения скоростей резания.

2. Проточить заготовки до полного затупления резца (радиальный износ hP равен глубине резания t) и по длине проточенной части заготовки определить период стойкости Т, мин для скоростей резания V1, V2, V3 по формуле:

[мин],

где l - длина проточенной части заготовки, соответствующая затуплению резца (hP, мм = t, мм).

Полученные экспериментальные результаты после их обработки занести в таблицу:

Таблица

| № эксп. | Dзаг, мм | S, мм/об | t, мм | V1 | V2 | V3 | T1 | T2 | T3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м/мин | мин |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При оформлении отчета:

- описать выполненные эксперименты;

- определить значение параметров в уравнении Т = f (V) (см. задачу В);

- найти скорость резания, соответствующую максимальному периоду стойкости инструмента (см. задачу А);

- проводя исследование функции Т = f (V) с помощью методов дифференциального исчисления, построить ее график (см. задачу С). В качестве вспомогательных точек помимо найденных трех экспериментальных, использовать еще 2-3, найденных дополнительно непосредственно из формулы;

- сделать развернутые выводы.